## Slide 1: 第五章 设备管理
武汉大学国际软件学院
《操作系统原理》

## Slide 2: 第五章 设备管理
5.1 I/O系统
5.2 I/O控制方式
5.3 缓冲管理
5.4 设备分配
5.5 设备处理
5.6 磁盘存储器管理

## Slide 3: 5.1.1 I/O设备
在计算机系统中，除了CPU和内存之外，其他的大部分硬件设备称为外部设备。
外部设备包括常用的输入输出设备、外存设备以及终端设备等。
外部设备种类繁多，特性各异，操作方式的差别也很大，从而使得操作系统的设备管理变得十分复杂。

## Slide 4: 1. I/O设备的类型
1) 按传输速率分类
低速设备，指传输速率仅为每秒钟几个字节至数百个字节的设备。典型低速设备有键盘、 鼠标等设备。
中速设备，指传输速率在每秒钟数千个字节至数万个字节的设备。典型的中速设备有行式打印机、激光打印机等。
高速设备，指传输速率在数百千个字节至数十兆字节的设备。 典型高速设备有磁带机、 磁盘机、 光盘机等。

## Slide 5: 1. I/O设备的类型
2) 按信息交换的单位分类
块设备(Block Device)，信息存取总是以数据块 为单位。磁盘是典型块设备，每个盘块的大小为512B~4KB。基本特征是其传输速率较高，另一特征是可寻址；此外，磁盘设备I/O常采用DMA方式。
字符设备(Character Device)，用于数据的输入和输出。 其基本单位是字符，故称为字符设备。

## Slide 6: 1. I/O设备的类型
3) 按设备的共享属性分类
独占设备。在一段时间内只允许一个用户进程使用的设备。
共享设备。在一段时间内允许多个进程使用的设备。
虚拟设备。指通过虚拟技术将一台独占设备改造成若干台逻辑设备，供若干个用户进程同时使用。通常把这种经过虚拟技术处理后的设备称为虚拟设备。

## Slide 7: 2. 设备与控制器之间的接口
图 5-1 设备与控制器间的接口

## Slide 8: 5.1.2 设备控制器
1. 设备控制器的基本功能
  1) 接收和识别命令
  2) 数据交换
  3) 标识和报告设备的状态
  4) 地址识别
  5) 数据缓冲
  6) 差错控制

## Slide 9: 2. 设备控制器的组成
图 5-2 设备控制器的组成

## Slide 10: 5.1.3 I/O通道
1. I/O通道(I/O Channel)设备的引入
I/O通道是一种特殊的处理机。具有执行I/O指令的能力，并通过执行通道(I/O)程序来控制I/O操作。
I/O通道与一般的处理机不同，主要表现在两个方面：
  指令类型单一，这是由于通道硬件比较简单，其所能执行的命令，主要局限于与I/O操作有关的指令；
  通道没有自己的内存，通道所执行的通道程序是放在主机的内存中的，换言之，是通道与CPU共享内存。

## Slide 11: 2. 通道类型
图 5-3 字节多路通道的工作原理
1) 字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)

## Slide 12: 2. 通道类型
1) 字节多路通道(Byte Multiplexor Channel)
字节多路通道的特点：
  字节多路通道：该通道以字节交换方式工作。它通常含有若干个非分配型子通道，每个子通道连接一台I/O设备，这些子通道按时间片轮转方式共享主通道，每次交换完一个字节后便轮换。
  一般用于连接中、低速I/O设备。

## Slide 13: 2. 通道类型
2) 数组选择通道(Block Selector Channel)
字节多路通道不适于连接高速设备，这推动了按数组方式进行数据传送的数组选择通道的形成，其特点如下：
  虽然可以连接多台高速设备，但由于只含有一个分配型子通道，在一段时间内只能执行一道通道程序，控制一台设备进行数据传送。
  当某台设备占用了通道后，便一直独占，即使无数据传送，通道被闲置，也不允许其它设备使用该通道，直至该设备传送完毕释放该通道。可见，该通道利用率很低。

## Slide 14: 2. 通道类型
3) 数组多路通道(Block Multiplexor Channel)
数组选择通道传输速率虽高，但每次只允许一个设备传输数据。数组多路通道是将数组选择通道传输速率高和字节多路通道能使各子通道(设备)分时并行操作的优点相结合而形成的一种新通道。
  它含有多个非分配型子通道，因而这种通道既具有很高的数据传输速率，又能获得令人满意的通道利用率。
  该通道能被广泛地用于连接多台高、中速的外围设备，其数据传送是按数组方式进行的。

## Slide 15: 3. “瓶颈”问题
图 5-4 单通路I/O系统

## Slide 16: 3. “瓶颈”问题
图 5-5 多通路I/O系统

## Slide 17: 5.1.4 总线系统
图 5-6 总线型I/O系统结构

## Slide 18: 1. ISA和EISA总线
1) ISA(Industry Standard Architecture)总线
为1984年推出的80286微机设计的总线结构。带宽为8位，最高传输速率为2Mb/s。不久又推出了16位的(EISA)总线，其最高传输速率为8Mb/s，后又升至16Mb/s，能连接12台设备。
2) EISA(Extended ISA)总线
到80年代末期，ISA总线已难于满足带宽和传输速率的要求，于是人们又开发出扩展ISA(EISA)总线，其带宽为32位，总线的传输速率高达32 Mb/s，同样可以连接12台外部设备。

## Slide 19: 2. 局部总线(Local Bus)
VESA(Video Electronic Standard Association)总线
PCI(Peripheral Component Interface)总线

## Slide 20: 5.2 I/O控制方式
5.2.1 程序I/O方式
在程序I/O方式中，由于CPU的高速性和I/O设备的低速性，致使CPU的绝大部分时间都处于等待I/O设备完成数据I/O的循环测试中，造成CPU的极大浪费。
在该方式中，CPU之所以要不断地测试I/O设备的状态，就是因为在CPU中无中断机构，使I/O设备无法向CPU报告它已完成了一个字符的输入操作。

## Slide 21
图 5-7 程序I/O和中断驱动方式的流程

## Slide 22: 5.2.2 中断驱动I/O控制方式
在I/O设备输入每个数据的过程中，无须CPU干预，因而可使CPU与I/O设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需CPU花费极短的时间去做些中断处理。
  例如，从终端输入一个字符的时间约为100ms，而将字符送入终端缓冲区的时间小于 0.1ms。若采用程序I/O方式，CPU约有99.9ms处于忙—等待中。
  采用中断驱动方式，CPU可利用这 99.9ms的时间去做其它事情，而仅用 0.1ms的时间来处理由控制器发来的中断请求。 可见，中断驱动方式可以成百倍地提高CPU的利用率。

## Slide 23: 5.2.3 DMA I/O控制方式
1. DMA(Direct Memory Access)控制方式的引入
该方式的特点是：
  ① 数据传输的基本单位是数据块，即在CPU与I/O设备之间，每次传送至少一个数据块；
  ② 所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；
  ③ 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需CPU干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。
DMA方式较之中断驱动方式，又是成百倍地减少了CPU对I/O的干预，进一步提高了CPU与I/O设备的并行操作程度。

## Slide 24: 2. DMA控制器的组成
图 5-8 DMA控制器的组成

## Slide 25: 2. DMA控制器的组成
为了实现在主机与控制器之间成块数据的直接交换，必须在DMA控制器中设置如下四类寄存器：
  (1) 命令/状态寄存器CR。用于接收从CPU发来的I/O命令或有关控制信息，或设备的状态。
  (2) 内存地址寄存器MAR。在输入时，它存放把数据从设备传送到内存的起始目标地址；在输出时，它存放由内存到设备的内存源地址。
  (3) 数据寄存器DR。用于暂存从设备到内存，或从内存到设备的数据。
  (4) 数据计数器DC。 存放本次CPU要读或写的字(节)数。

## Slide 26: 3. DMA工作过程
图 5-9 DMA方式的工作流程

## Slide 27: 5.2.4 I/O通道控制方式
1. I/O通道控制方式的引入
I/O通道方式是DMA方式的发展，可进一步减少CPU的干预，即把对一个数据块的读(或写)为单位的干预，减少为对一组数据块的读(或写)及有关控制和管理为单位的干预。
可实现CPU、通道和I/O设备三者的并行操作。
只需向I/O通道发送一条I/O指令，以给出其所要执行的通道程序的首址和要访问的I/O设备，通道接到该指令后，通过执行通道程序便可完成CPU指定的I/O任务。

## Slide 28: 5.2.4 I/O通道控制方式
2. 通道程序
(1) 操作码。
(2) 内存地址。
(3) 计数。
(4) 通道程序结束位P。
(5) 记录结束标志R。

## Slide 29: 5.2.4 I/O通道控制方式
操作 | P | R | 计数 | 内存地址
WRITE | 0 | 0 | 80 | 813
WRITE | 0 | 0 | 140 | 1034
WRITE | 0 | 1 | 60 | 5830
WRITE | 0 | 1 | 300 | 2000
WRITE | 0 | 0 | 250 | 1850
WRITE | 1 | 1 | 250 | 720
通道程序

## Slide 30: 5.3 缓 冲 管 理
5.3.1 缓冲的引入
(1) 缓和CPU与I/O设备速度不匹配的矛盾。
(2) 减少对CPU的中断频率，放宽对CPU中断响应时间的限制。
(3) 提高CPU和I/O设备之间的并行性。

## Slide 31: 5.3.1 缓冲的引入
图 5-10 利用缓冲寄存器实现缓冲

## Slide 32: 5.3.2 单缓冲和双缓冲
1. 单缓冲(Single Buffer)
图 5-11 单缓冲工作示意图

## Slide 33: 5.3.2 单缓冲和双缓冲
2. 双缓冲(Double Buffer)
图 5-12 双缓冲工作示意图

## Slide 34: 5.3.2 单缓冲和双缓冲
图 5-13 双机通信时缓冲区的设置

## Slide 35: 5.3.3 循环缓冲
1. 循环缓冲的组成
图 5-14 循环缓冲

## Slide 36: 5.3.3 循环缓冲
2. 循环缓冲区的使用
(1) Getbuf过程。
(2) Releasebuf过程。
3. 进程同步
(1) Nexti指针追赶上Nextg指针。
(2) Nextg指针追赶上Nexti指针。

## Slide 37: 5.3.4 缓冲池(Buffer Pool)
1. 缓冲池的组成
对于既可用于输入又可用于输出的公用缓冲池，其中至少应含有以下三种类型的缓冲区：① 空(闲)缓冲区； ② 装满输入数据的缓冲区； ③ 装满输出数据的缓冲区。
为了管理上的方便，可将相同类型的缓冲区链成一个队列，于是可形成以下三个队列： ① 空缓冲队列 emq ; ② 输入队列 inq ; ③ 输出队列 outq 。

## Slide 38: 5.3.4 缓冲池(Buffer Pool)
2. Getbuf过程和Putbuf过程
Procedure Getbuf(type)
begin
Wait(RS(type));
Wait(MS(type));
B(number):=Takebuf(type);
Signal(MS(type));
end
Procedure Putbuf(type，number)
begin
Wait(MS(type));
Addbuf(type，number);
Signal(MS(type));
Signal(RS(type));
end

## Slide 39: 5.3.4 缓冲池(Buffer Pool)
3. 缓冲区的工作方式
图 5-15 缓冲区的工作方式

## Slide 40: 5.4 设 备 分 配
5.4.1 I/O软件的设计目标和原则
I/O软件应达到下面几个目标：
  1) 与具体设备无关
  2) 统一命名
  3) 对错误的处理
  4) 缓冲技术
  5) 设备的分配和释放
  6) I/O控制方式

## Slide 41: 5.4.1 I/O软件的设计目标和原则
I/O系统的层次及功能

## Slide 42: 5.4.2 中断处理程序
中断处理层的主要工作包括：
  进程上下文切换；
  对处理中断信号源进行测试；
  读取设备状态和修改进程状态；
  等等；
对于为每一类设备设置一个I/O进程的设备处理方式，中断处理程序的处理过程分为如下步骤：
  唤醒被阻塞的驱动（程序）进程；
  保护被中断进程的CPU环境；
  转入相应的设备处理程序；
  中断处理；
  恢复被中断进程的现场。

## Slide 43
图 5-17 中断现场保护示意图

## Slide 44
图 5-18 中断处理流程

## Slide 45: 5.4.3 设备驱动程序
1. 设备驱动程序的功能
(1) 接收由I/O进程发来的命令和参数，并将命令中的抽象要求转换为具体要求，例如，将磁盘块号转换为磁盘的盘面、 磁道号及扇区号。
(2) 检查用户I/O请求的合法性，了解I/O设备的状态，传递有关参数，设置设备的工作方式。

## Slide 46: 5.4.3 设备驱动程序
1. 设备驱动程序的功能(续)
(3) 发出I/O命令，如果设备空闲，便立即启动I/O设备去完成指定的I/O操作；如果设备处于忙碌状态，则将请求者的请求块挂在设备队列上等待。
(4) 及时响应由控制器或通道发来的中断请求，并根据其中断类型调用相应中断处理程序进行处理。
(5) 对于设置有通道的计算机系统，驱动程序还应能够根据用户的I/O请求，自动地构成通道程序。

## Slide 47: 5.4.3 设备驱动程序
2. 设备处理方式
(1) 为每一类设备设置一个进程，专门用于执行这类设备的I/O操作 .
(2) 在整个系统中设置一个I/O进程，专门用于执行系统中所有各类设备的I/O操作。
(3) 不设置专门的设备处理进程，而只为各类设备设置相应的设备处理程序(模块)，供用户进程或系统进程调用。

## Slide 48: 5.4.3 设备驱动程序
3. 设备驱动程序的特点
(1) 驱动程序主要是指在请求I/O的进程与设备控制器之间的一个通信和转换程序。
(2) 驱动程序与设备控制器和I/O设备的硬件特性紧密相关，因而对不同类型的设备应配置不同的驱动程序。
(3) 驱动程序与I/O设备所采用的I/O控制方式紧密相关。
(4) 由于驱动程序与硬件紧密相关，因而其中的一部分必须用汇编语言书写。
等等。

## Slide 49: 5.4.3 设备驱动程序
4. 设备驱动程序的处理过程：
1. 将抽象要求转换为具体要求
2. 检查I/O请求的合法性
3. 读出和检查设备的状态
4. 传送必要的参数
5. 工作方式的设置
6. 启动I/O设备

## Slide 50: 5.4.4 设备独立性
1. 设备独立性(Device Independence)的概念
为提高OS的可适应性和可扩展性，在现代OS中实现了设备独立性，也称为设备无关性。其基本含义是：应用程序独立于具体使用的物理设备。
为了实现设备独立性，引入了逻辑设备和物理设备这两个概念。在应用程序中，使用逻辑设备名称来请求使用某类设备；而系统实际执行时，还必须使用物理设备名称。因此，系统须具有将逻辑设备名称转换为某物理设备名称的功能。

## Slide 51: 5.4.4 设备独立性
在实现了设备独立性的功能后，可带来以下两方面的好处。
1) 设备分配时的灵活性
2) 易于实现I/O重定向

## Slide 52: 5.4.4 设备独立性
2. 设备独立性软件
1) 执行所有设备的公有操作
  ① 对独立设备的分配与回收；
  ② 将逻辑设备名映射为物理设备名，进一步可以找到相应物理设备的驱动程序；
  ③ 对设备进行保护，禁止用户直接访问设备；
  ④ 缓冲管理，即对字符设备和块设备的缓冲区进行有效的管理，以提高I/O的效率；
  ⑤ 差错控制。由于在I/O操作中的绝大多数错误都与设备无关，故主要由设备驱动程序处理，而设备独立性软件只处理那些设备驱动程序无法处理的错误。

## Slide 53: 5.4.4 设备独立性
2. 设备独立性软件
2) 向用户层(或文件层)软件提供统一接口
  无论何种设备，它们向用户所提供的接口应该相同。
  例如，对各种设备的读操作，在应用程序中都使用read; 而对各种设备的写操作，也都使用write。

## Slide 54: 5.4.4 设备独立性
3. 逻辑设备名到物理设备名映射的实现
逻辑设备表
2) LUT的设置问题
图 5-18 逻辑设备表

## Slide 55: 5.5 设 备 分 配
5.5.1 设备分配中的数据结构
1. 设备控制表DCT
图 5-20 设备控制表

## Slide 56: 5.5.1 设备分配中的数据结构
2. 控制器控制表、 通道控制表和系统设备表
图 5-21 COCT、 CHCT和SDT表

## Slide 57: 5.5.2 设备分配时应考虑的因素
1. 设备的固有属性
  (1) 独享设备。
  (2) 共享设备。
  (3) 虚拟设备。
2. 设备分配算法
  (1) 先来先服务。
  (2) 优先级高者优先。
3.设备分配中的安全性
  (1) 安全分配方式
  (2) 不安全分配方式

## Slide 58: 5.5.3 独占设备的分配程序
1. 基本的设备分配程序
1) 分配设备
2) 分配控制器
3) 分配通道
2. 设备分配程序的改进
1) 增加设备的独立性
2) 考虑多通路情况

## Slide 59: 5.5.4 SPOOLing技术
1. 什么是SPOOLing
为了缓和CPU的高速性与I/O设备低速性间的矛盾而引入了脱机输入、脱机输出技术。
该技术是利用专门的外围控制机，将低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上；或者相反。
事实上，当系统中引入了多道程序技术后，完全可以利用其中的一道程序，来模拟脱机输入时的外围控制机功能，把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上；

## Slide 60: 5.5.4 SPOOLing技术
1. 什么是SPOOLing(续)
再用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能，把数据从磁盘传送到低速输出设备上。这样，便可在主机的直接控制下，实现脱机输入、 输出功能。 此时的外围操作与CPU对数据的处理同时进行，我们把这种在联机情况下实现的同时外围操作称为SPOOLing (Simultaneaus Periphernal Operating On-Line)，或称为假脱机操作。

## Slide 61: 5.5.4 SPOOLing技术
图 5-22 SPOOLing系统的组成
2. SPOOLing系统的组成

## Slide 62: 5.5.4 SPOOLing技术
3. 共享打印机
共享打印机技术已被广泛地用于多用户系统和局域网络中。 当用户进程请求打印输出时，SPOOLing系统同意为它打印输出，但并不真正立即把打印机分配给该用户进程，而只为它做两件事：
  ① 由输出进程在输出井中为之申请一个空闲磁盘块区，并将要打印的数据送入其中；
  ② 输出进程再为用户进程申请一张空白的用户请求打印表，并将用户的打印要求填入，再将该表挂到请求打印队列上。

## Slide 63: 5.5.4 SPOOLing技术
4. SPOOLing系统的特点
(1) 提高了I/O的速度。
(2) 将独占设备改造为共享设备。
(3) 实现了虚拟设备功能。

## Slide 64: 5.6 磁盘存储器管理
5.6.1 磁盘性能简述
1. 数据的组织和格式
图 5-24 磁盘的格式化

## Slide 65: 5.6.1 磁盘性能简述
2. 磁盘的类型
1) 固定头磁盘
这种磁盘在每条磁道上都有一读/写磁头，所有的磁头都被装在一刚性磁臂中。通过这些磁头可访问所有各磁道，并进行并行读/写，有效地提高了磁盘的I/O速度。 这种结构的磁盘主要用于大容量磁盘上。

## Slide 66: 5.6.1 磁盘性能简述
磁臂
磁头
2. 磁盘的类型
2) 移动头磁盘
每一个盘面仅配有一个磁头，也被装入磁臂中。为能访问该盘面上的所有磁道，该磁头必须能移动以进行寻道。可见，移动磁头仅能以串行方式读/写，致使其I/O速度较慢；但由于其结构简单，故仍广泛应用于中小型磁盘设备中。

## Slide 67: 5.6.1 磁盘性能简述
3. 磁盘访问时间
1) 寻道时间Ts
  这是指把磁臂(磁头)移动到指定磁道上所经历的时间。该时间是启动磁臂的时间s与磁头移动n条磁道所花费的时间之和，即：Ts=m×n+s
  其中，m是一常数，与磁盘驱动器的速度有关，对一般磁盘，m=0.2；对高速磁盘，m≤0.1；磁臂的启动时间约为2 ms。 这样，对一般的温盘，其寻道时间将随寻道距离的增加而增大，大体上是5~30 ms。

## Slide 68: 5.6.1 磁盘性能简述
3. 磁盘访问时间
2) 旋转延迟时间Tτ
这是指定扇区移动到磁头下面所经历的时间。对于硬盘，典型的旋转速度大多为5400r/min，每转需时11.1ms，平均旋转延迟时间Tτ为5.55ms；对于软盘，其旋转速度为300r/min或600r/min，这样，平均Tτ为50~100 ms。

## Slide 69: 5.6.1 磁盘性能简述
3. 磁盘访问时间
3) 传输时间Tt
这是指把数据从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间。 Tt的大小与每次所读/写的字节数b和旋转速度有关：
其中，r为磁盘每秒钟的转数；N为一条磁道上的字节数，当一次读/写的字节数相当于半条磁道上的字节数时，Tt与Tτ相同，因此，可将访问时间Ta表示为：

## Slide 70: 5.6.2 磁盘调度
1. 先来先服务FCFS(First-Come，First Served)
先来先服务算法按进程请求访问磁盘的先后次序进行调度。
特点：简单合理，但未对寻道进行优化。

## Slide 71: 5.6.2 磁盘调度
平均寻道长度为：55.3
146
184
10
150
112
38
70
160
72
90
21
18
19
39
3
58
45
移动距离
55
下一磁道号
从100号磁道开始，磁盘访问请求为：55、58、39、18、90、160、150、38、184
1. 先来先服务FCFS

## Slide 72: 5.6.2 磁盘调度
2. 最短寻道时间优先SSTF(Shortest Seek Time First)
最短寻道时间优先算法选择与当前磁头所在磁道距离最近的请求作为下一次服务的对象。
特点：寻道性能比FCFS好，但不能保证平均寻道时间最短，还可能会使某些请求总也得不到服务。

## Slide 73: 5.6.2 磁盘调度
2. 最短寻道时间优先SSTF
平均寻道长度为：27.6
24
184
132
150
10
160
20
18
1
38
16
39
3
55
32
58
10
移动距离
90
下一磁道号
从100号磁道开始，磁盘访问请求为：55、58、39、18、90、160、150、38、184

## Slide 74: 5.6.2 磁盘调度
3. 扫描(SCAN)算法
1) 进程“饥饿”现象
SSTF算法虽然能获得较好的寻道性能，但却可能导致某个进程发生“饥饿”(Starvation)现象。因为只要不断有新进程的请求到达，且其所要访问的磁道与磁头当前所在磁道的距离较近，这种新进程的I/O请求必须优先满足。
对SSTF算法略加修改后所形成的SCAN算法，即可防止老进程出现“饥饿”现象。

## Slide 75: 5.6.2 磁盘调度
3. 扫描(SCAN)算法
2) SCAN算法原理与特点
SCAN算法在磁头当前移动方向上选择与当前磁头所在磁道距离最近的请求作为下一次服务的对象。因这种算法中磁头移动规律颇似电梯的运行，故又称为电梯调度算法。
特点：具有较好的寻道性能，能避免进程饥饿，但不利于两端磁道的请求。

## Slide 76: 5.6.2 磁盘调度
平均寻道长度为：27.8
20
18
16
39
1
38
3
55
32
58
94
90
24
184
10
160
50
移动距离
150
下一磁道号
从100号磁道开始，向磁道号增加方向移动。磁盘访问请求为：55、58、39、18、90、160、150、38、184
3. 扫描(SCAN)算法

## Slide 77: 5.6.2 磁盘调度
4. 循环扫描(CSCAN)算法
CSCAN算法是SCAN算法的改良，它规定磁头单向移动。例如，自里向外移动，当磁头移到最外磁道时立即又返回到最里磁道，如此循环进行扫描。
特点：该算法消除了对两端磁道请求的不公平。

## Slide 78: 5.6.2 磁盘调度
平均寻道长度为：35.8
32
90
16
55
3
58
1
39
20
38
166
18
24
184
10
160
50
移动距离
150
下一磁道号
从100号磁道开始，向磁道号增加方向移动。磁盘访问请求为：55、58、39、18、90、160、150、38、184
4. 循环扫描(CSCAN)算法

## Slide 79: 5.6.2 磁盘调度
5. N-Step-SCAN和FSCAN调度算法
1) N-Step-SCAN算法
在SSTF、 SCAN及CSCAN几种调度算法中，都可能出现磁臂停留在某处不动的情况，例如，有一个或几个进程对某一磁道有较高的访问频率，即这个(些)进程反复请求对某一磁道的I/O操作，从而垄断了整个磁盘设备。 我们把这一现象称为“磁臂粘着”(Armstickiness)。在高密度磁盘上容易出现此情况。

## Slide 80: 5.6.2 磁盘调度
1) N-Step-SCAN算法工作原理
N步SCAN算法是将磁盘请求队列分成若干个长度为N的子队列，磁盘调度将按FCFS算法依次处理这些子队列。
每处理一个队列时又是按SCAN算法，对一个队列处理完后，再处理其他队列。
当正在处理某子队列时，如果又出现新的磁盘I/O请求，便将新请求进程放入其他队列，这样就可避免出现粘着现象。 当N值取得很大时，会使N步扫描法的性能接近于SCAN算法的性能； 当N=1时，N步SCAN算法便蜕化为FCFS算法。

## Slide 81: 5.6.2 磁盘调度
2) FSCAN算法
FSCAN算法实质上是N步SCAN算法的简化，即FSCAN只将磁盘请求队列分成两个子队列。
一个是由当前所有请求磁盘I/O的进程形成的队列，由磁盘调度按SCAN算法进行处理。
在扫描期间，将新出现的所有请求磁盘I/O的进程，放入另一个等待处理的请求队列。这样，所有的新请求都将被推迟到下一次扫描时处理。

## Slide 82: 5.6.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)
1. 磁盘高速缓存的形式
是指利用内存中的存储空间，来暂存从磁盘中读出的一系列盘块中的信息。
因此，这里的高速缓存是一组在逻辑上属于磁盘，而物理上是驻留在内存中的盘块。

## Slide 83: 5.6.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)
1. 磁盘高速缓存的形式
高速缓存在内存中可分成两种形式。
  在内存中开辟一个单独的存储空间来作为磁盘高速缓存，其大小是固定的，不会受应用程序多少的影响；
  把所有未利用的内存空间变为一个缓冲池，供请求分页系统和磁盘I/O时(作为磁盘高速缓存)共享。高速缓存的大小不固定。当磁盘I/O的频繁程度较高时，该缓冲池可能包含更多的内存空间；而在应用程序运行得较多时，该缓冲池可能只剩下较少的内存空间。

## Slide 84: 5.6.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)
2. 数据交付方式
系统可以采取两种方式，将数据交付给请求进程：
  (1) 数据交付。这是直接将高速缓存中的数据，传送到请求者进程的内存工作区中。
  (2) 指针交付。只将指向高速缓存中某区域的指针，交付给请求者进程。
后一种方式由于所传送的数据量少，因而节省了数据从磁盘高速缓存存储空间到进程的内存工作区的时间。

## Slide 85: 5.6.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)
3. 置换算法
由于请求调页中的联想存储器与高速缓存(磁盘I/O中)的工作情况不同，因而使得在置换算法中所应考虑的问题也有所差异。
因此，现在不少系统在设计其高速缓存的置换算法时，除了考虑到最近最久未使用这一原则外，还考虑了以下几点：
  (1) 访问频率。
  (2) 可预见性。
  (3) 数据的一致性。

## Slide 86: 5.6.3 磁盘高速缓存(Disk Cache)
4. 周期性地写回磁盘
UNIX系统中专设一个修改(update)程序在后台运行，周期性调用系统调用SYNC。该调用的主要功能是强制性地将所有在高速缓存中已修改的盘块数据写回磁盘。一般两次调用SYNC的时间间隔定为30s。这样，因系统故障所造成的工作损失不会超过30s的劳动量。
MS-DOS中的方法：只要高速缓存中的某盘块数据被修改，便立即将它写回磁盘，并将这种高速缓存称为“写穿透、高速缓存”(write-through cache)。 MS-DOS所采用的写回方式，几乎不会造成数据的丢失，但须频繁地启动磁盘。

## Slide 87: 5.6.4 提高磁盘I/O速度的其它方法
1. 提前读(Read-Ahead)
2. 延迟写
3. 优化物理块的分布
4. 虚拟盘

## Slide 88: 5.6.5 廉价磁盘冗余阵列
1. 并行交叉存取
图 5-29 磁盘并行交叉存取方式

## Slide 89: 5.6.5 廉价磁盘冗余阵列
2. RAID的分级
(1) RAID 0级。
(2) RAID 1级。
(3) RAID 3级。
(4) RAID 5级。
(5) RAID 6级和RAID 7级。

## Slide 90: 5.6.5 廉价磁盘冗余阵列
3. RAID的优点
(1) 可靠性高。
(2) 磁盘I/O速度高。
(3) 性能/价格比高。

## Slide 91: 课后习题
P220
习题5、15、25、29、30